ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

с.Троїцьке	28.04.2021 року

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: Виконавчий комітет Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

Код ЄДРПОУ: 41747100.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-04-23-005069-c.

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі Троїцького дитячого садка «Оленка» за адресою: вул.Центральна, 105В с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Очікувана вартість предмета закупівлі:  3 400 000,00 грн з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293. Проектно-кошторисна документація розроблена ТОВ "АЛЬФА БУДПРОЕКТ" на підставі договору №37-пр від 14.04.2020р. та затверджена Рішенням Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області №1304-46/VII від 04.09.2020р. Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт будівлі Троїцького дитячого садка «Оленка» за адресою: вул.Центральна, 105В с.Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області» проведений ТОВ "Експертиза МВК" 25.08.2020р. №30524.

Розмір бюджетного призначення: 3 400 000,00 грн з ПДВ згідно з Рішенням сільської ради №87-3/VIII від 23.12.2020р. «Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2021 рік» та Рішення сільської ради №227-5/VІІІ та  №230-5/VІІІ від 11.02.2021 р. «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2020р. №87-3/VIII «Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2021 рік».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

В будівлі , що підлягає капітальному ремонту, розташований дитячий садок.

Будівля 2-о поверхова без підвалу.

Будівля має просту прямокутну форму , без підвалу з розмірами у плані 27,88*12,57м.

Конструктивна схема - без каркасна з несучими повздовжніми та поперечними стінами з силікатної цегли товщиною 380 мм на ц/піщаному розчині.

Будівля розрахована на дві групи по 14 дітей кожна відповідно до площі спальних приміщень .

Проектом передбачається:

- ремонт внутрішнього оздоблення приміщень, заміна та влаштування нових інженерних мереж водопостачання, каналізації, вентиляції, електропостачання та освітлення, а саме:

- заміна дерев`яних дверних блоків у всіх приміщеннях;

- приміщення ізолятору та медичної сестри розмістити на першому поверсі в приміщеннях;

- об`єднати приміщення тамбурів в одне;

- виконати ремонт оздоблення приміщень ізолятору та медичної сестри;

- закласти отвори у зовнішніх стінах в приміщеннях;

- виконати заміну підвісної стелі з пластикових панелей на підвісну стелю типу "Armstrong" або гіпсокартону в приміщенні;

- виконати заміну оздоблення стель в приміщеннях;

- виконати заміну цегляної кладки перегородки з подальшим оздобленням цього приміщення;

- обшивка труб каналізації (влаштування коробу з гіпсокартону);

- заміна підлоги в ігровій кімнаті у зв`язку з влаштування теплої підлоги

- влаштування системи відкривання люку на першому поверсі  під сходовою клітиною, штукатурка та фарбування камери теплотраси;

- влаштування підлог в одному рівні на першому поверсі в усіх приміщеннях;

-оздоблення стін у кімнатах: штукатурка + декоративна штукатурка, в санвузлах та технічних кабінетах оздоблення стін виконати за допомогою керамічної плитки до рівня 2,0м;

- виконати частковий ремонт покриття покрівлі;

- виконати монтаж сантехнічних перегородок в  приміщеннях туалетних (згідно діючих норм) та їх оздоблення в групових осередках

Інженерні мережі :

- ремонт внутрішньої системи електропостачання та електроосвітлення у всіх приміщеннях;

- перенесення щитів електропостачання з сходової клітини відповідно до діючих норм;

- виконати ремонт мереж системи вентиляції у всіх приміщеннях;

- монтаж систем підігріву води (бойлери) згідно з розрахунком необхідної витрати води;

- монтаж системи водопостачання та водовідведення в приміщеннях ізолятору;

- влаштування теплої підлоги в ігровій на першому поверсі;

Дверні блоки запроектовані МДФ з використанням добірних.

Дверні блоки у вході до ізолятору та душової для персоналу запроектовані з м/пластику.