ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

с.Троїцьке	24.11.2023 року

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Замовник: Виконавчий комітет Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

Код ЄДРПОУ: 41747100.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-11-21-017770-a.

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування

(ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Очікувана вартість предмета закупівлі:  7 390 000,00 грн з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення: Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду кошторисної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області.» Коригування. Експертиза проведена ТОВ «Експертиза МВК» 21.09.2023р. №44291.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб Виконавчого комітету Троїцької сільської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Робочий проект на «Капітальний ремонт Привовчанської ЗШ І-ІІІ ступенів.» Коригування, розроблений на підставі: — завдання на проектуванн від 23.05.2023р.

Цим проектом по капітальному ремонту будівлі та оздоблення приміщень передбачені наступні види робіт:

Перепланування приміщень:

- влаштування санвузлів для учнів та вчителів та санвузлу с кабіною для інваліда

- перенесення харчоблоку та столової

- планування майстерень для учнів

- влаштування додаткових прорізів, розширення прорізів, посилення прорізів

Ремонт внутрішніх приміщень:

- ремонт підлоги, влаштування стяжок, облицювання керамічною плиткою

- вирівнювання дерев’яної існуючої підлоги плитами ОСБ, покриття лінолеумом, заміна дерев’яної підлоги спортивної зали

- оздоблення стін приміщень водоемульсійними фарбами, ГКЛ та керамічною плиткою

- влаштування підвісних стель з плит ГКП та системи Армстронг по металевому каркасу

- заміна внутрішніх дверей

- Заміна зовнішніх вікон на металопластикові енергозберігаючі, заміна зовнішніх дверей

- часткова заміна конструкції підлоги коридорів

- влаштування люків в підлозі для обслуговування комунікацій

Фасад :

- Утеплення фасаду мінераловатними плитами 100 мм, по технології Ceresit

- Утеплення фундаменту плитами ЕППС 100 мм по технології Ceresit в зоні підвалу на глибину їм, в зоні ґрунтової основи будівлі

на глибину 500мм

- Утеплення цоколю вище рівня вимощення мінераловатними плитами по технології Ceresit

- Влаштування бетонного арм. вимощення по контуру будівлі 1000 мм

Ремонт і пристрій ґанків, влаштування огорожі ганків, навісів, піддашків, влаштування ганку з пандусом

- влаштування додаткового еваковиходу зі їдальні (з пандусом для МГН)

- перекладка фронтонів будівлі в вісях У-Х, 11-12 газобетоном

Горищні дах :

- заміна існуючого матеріалу для покрівлі з азбестоцементних аркушів на металочерепицю

- заміна пошкодженої дерев'яної кроквяної системи і пристрій додаткової, решетування на контр брусі.

- обробка існуючих і встановлених дерев'яних елементів кроквяної системи і дерев'яних елементів каркаса горища антисептичними і вогнезахисними складами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363.

влаштування організованою зовнішньої водостічної системи

- встановлення елементів безпеки - огорожі даху, снігозатримувачів по периметру даху

- влаштування металопластикових вікон в слухових вікнах

- ремонт слухових вікон покрівлі

- утеплення плит горищного перекриття мінераловатними плитами та керамзітом, влаштування стяжки

Проектом коригування передбачена зміна схеми прокладання трубопроводів опалення з урахуванням нового перепланування приміщень, а також перенесення вузла вводу та вузла керування в інші місця.

Проектом прийняті біметалеві радіатори монтажною висотою 500мм виробництва Україна, трубопроводи - поліпропіленові Ekoplastik STABI PLUS. Прокладання труб передбачається приховано за підшивною стелею та обшивкою тін, частково приховано в підлозі в підпільних каналах.

Робочим проектом передбачена припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням. В комп'ютерному класі та тренажерному залі встановлюється в зовнішніх стінах напівпромислові рекуператори Прана-200С. Рекуператори одночасно подають свіже повітря в приміщення та відводять використане, при цьому за рахунок вбудованого теплообмінника вуличне повітря підігрівається відпрацьованим повітрям. В спортивній залі встановлюється припливна установка з електронагрівачем та витяжний вентилятор. В роздягальнях запроектована витяжна механічна вентиляція.

В класних приміщеннях вентиляція природня через вбудовані вентканали, що виведені вище покрівлі. Проектом передбачене прочищення цих каналів та заміна вентиляційних грат на них. В кабінетах праці передбачена механічна витяжна вентиляція, приплив кріз вікна та двері.

На кухні передбачено встановлення місцевої витяжки над електричною плитою та сковорідкою. Приплив повітря до кухні подається з обіднього залу через роздавальний отвір. В мийних, виробничих цехах та кладових механічна витяжна вентиляція, приплив через отвори з обіднього залу та через вікна.

В санітарних вузлах та душовій витяжка передбачена канальними вентиляторами ф. Вентс та виводиться вище покрівлі.

В підвальному приміщенні, яке служить протирадіаційним укриттям, вентиляція існуюча, передбачене відновлення зовнішньої частини припливної шахти та витяжного каналу.

Проектом передбачена заміна існуючих труб холодного та гарячого водопостачання на поліпропіленові. Існуючі сан-технічні прилади демонтуються та встановлюються нові. В кабінеті хімії передбачається влаштування підведення води до учнівських та учительського лабораторних столів з мийками.

Гаряче водопостачання здійснюється місцево, від електроводонагрівачів. Підведення води виконується до всіх санітарних приладів і приладів, що забезпечують технологічні процеси.

Відведення стічних вод здійснюється частково в існуючу систему каналізації, частково в проектуємо установку біологічної очистки. З підвальних приміщень відведення стічних вод здійснюється примусово за допомогою побутової каналізаційної установки Боїоіій.

Мийки для миття кухонної та столової посуди підключаються до мережі каналізації з пристроєм сифонів з розривом струменя 20 мм від верху приймальної воронки.

Випуски каналізації замінюються до першого оглядового колодязя. Дозвіл на виконання земляних робіт получити в установленому законом поряду. Після виконання земляних робіт виконати благоустрій території.

Проектом передбачається влаштування зовнішньої каналізації. Водопостачання об'єкта існуюче.

Частина стоків від санвузлів відводяться в існуючу мережу дворової каналізації з влаштуванням додаткового колодязя на випуску з кабінетів праці та санвузла при спортивній залі. Частина стоків від їдальні та кількох класів відводяться через оглядові колодязі на локальні очисні споруди.

Зовнішнє пожежогасіння виконується від 2-х існуючих пожежних ємностей, які знаходяться в радіусі 150м від проектуємого об'єкта.

На об'єкта розташоване існуюче найпростіше укриття у підвальній частині будівлі. Об'єкт не перебуває в зоні впливу потенційно небезпечного об'єкта, поруч з майданчиком будівництва відсутні об'єкти цивільного захисту, окрім найпростішого укриття.

Ступінь вогнестійкості будівлі- II. Об'єкт не є категорійним об'єктом.

Проектом передбачено капітальний ремонт закладу та включає такі роботи:

- демонтаж/монтаж розподільних щитів з автоматами;

- демонтаж/монтаж світильників;

- демонтаж/монтаж вимикачів;

- демонтаж/монтаж розеток;

- монтаж проектованої мережі.

Проектом передбачається виконання робочого, ремонтне та аварійного освітлення.

Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом передбачається заземлення всіх металевих неструмоведучих частин електрообладнання та освітлювальної установки, що не перебувають під напругою, але які можуть опинитися під ним внаслідок порушення ізоляції.

Враховуючи вимоги з енергозбереження та зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси, цим проектом передбачені наступні заходи:

- утеплення фасадів будівлі мінераловатними плитами товщиною 100мм

- утеплення фундаментів будівлі на глибину 500мм екструдованим полістиролом

- оздоблення зовнішніх віконних та дверних укосів гіпсокартоном з утепленням мінеральною ватою

- утеплення перекриття будівлі мінеральною ватою

Більш детальна інформація викладена в Додатку 2 до тендерної документації.